Общество с ограниченной ответственностью

« АМД Трейд »

Юридический: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21, оф. 22А,

Фактический адрес: 121108, ул.Ивана Франко, 4, корп.2

Адрес электронной почты amdtreid@mail.ru                         Тел. 8 (964) 706-00-38, Тел /Факс. 8 (495) 797-87-76

ОГРН 1127747034690       ИНН 7707786896      КПП 770701001     ОКПО 11601441      ОКАТО 45286585000

Р/сч  40702 810 8023 0000 5869  в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва.   БИК 044525593                                              К/сч  30101 810 2000 0000 0593

Руководителю предприятия

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добавка стандарта ЕВРО-5 (5 класс).

АМД Люкс (МК-400)  (бензиновая, универсальная)

Присадка  повышает октановое число топлива, обладает дожигающим эффектом, улучшает и сохраняет на длительный срок, его эксплуатационные качества.

АМД Люкс (МК-400) , позволяет получать бензины товарных марок: АИ-92, АИ- 95, АИ-98, на основе базовых бензинов, с более низким октановым числом. Работает эффективно, как с ГОСТом, так и с ТУ. В добавке применены компоненты, снижающие уровень токсичности выхлопных газов, до установленных норм стандарта ЕВРО-5, параллельно повышая противоизносные и моющие свойства получаемых бензинов.

АМД Люкс (МК-400), не содержит в своей основе ММА или запрещенные регламентом компоненты, металлы и т.п.                                                                                                                                                                                                                                                        Добавку рекомендуется использовать, в качестве моно-компонента, при изготовлении Бензина АИ-95 из Бензина АИ-92 из БГС и прямогонного бензина.                                                                                                                                                                                    Добавка АМД Люкс совместима с другими группами, разрешенных октаноповышающих присадок, таких как, ароматические углеводороды, кислородосодержащие присадки, эфиры и т.п.

ТАБЛИЦА 1

| Внешний вид | Прозрачная жидкость; от бесцветного, до светло - желтого цвета. |
| --- | --- |
| Область применения | Используется в качестве антидетонационной добавки, при получении неэтилированных автомобильных бензинов, различных марок, а так же в качестве компонента при изготовлении бензиновых присадок. |
| Рецептура получения бензина ОЧИ74 | Бензин ОЧИ64 Добавка АМД Люкс (МК-400) | 98,0 % по объему 2 % по объему |
| Количество фактических смол, не более (в мг./ 100 см. куб. бензина) | ГОСТ 1567 | отсутствуют |
| Плотность при 20 град.С, г/куб.см. не менее | 880-910 | 890 |
| Меры безопасности | Относится ко 2 -му классу опасности |
| Запах | Химический, не резкий |

*Продукция, которую мы готовы Вам предложить, прошла сертификацию в АНО "Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов", по системе  ГОСТ Р Госстандарта России и на сегодняшний день используется при производстве бензинов, реализуемых на АЗС Москвы и МО.

Бензин с ОЧИ64+ 2% МК400 = ОЧИ74

Рекомендуемое вовлечение присадки - не более 2 % по объему.

В проведенных лабораторных исследованиях, при вовлечении в бензин АИ 92 ГОСТ, производства МНПЗ (Капотня), были получены следующие результаты;

АИ-92 (5 класс) + 1% МК 400  = АИ - 95  5 класс, прирост ОЧИ составил 3,5 пункта

С Уважением,

Генеральный директор

ООО «АМД Трейд»                                                                                                          Зайнуллин В.А.